## Slide 1: PEMROGRAMAN ARDUINO DASAR
Dr. Basuki Rahmat

## Slide 2: Arduino
Pada dasarnya Arduino adalah Mikrokontroler.
Mikrokontroler adalah mikroprosesor dengan memori, RAM dan beberapa perangkat lain yang terhubung dengannya.
Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega328. ATmega328 memiliki memori Flash 32 KB (dengan 0,5 KB digunakan untuk bootloader). Ini juga memiliki 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROM
Notes: Flash- Where program is stored.
SRAM-Static Random Access Memory ( sketch creates and manipulates variables when it runs )
EEPROM- Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory ( memory whose values are kept when the board is turned off )

## Slide 3: Berbagai jenis Arduino
Arduino Mega 2560
Arduino LilyPad
Arduino Uno
DIY Arduino
Boarduino Kit

## Slide 4: Arduino uno
Apa yang dimilikinya?
  14 Digital In/Out pins (6 can be used as PWM)
  6 Analog Inputs
  A USB Connection
  A Power Jack
  Reset Button
  On-board LED
  SCL/SDA pins (Serial Clock/ Serial Data pins)
Singkatnya, ini berisi semua yang dibutuhkan untuk mendukung mikrokontroler; cukup sambungkan ke komputer dengan kabel USB atau nyalakan dengan adaptor AC-ke-DC atau baterai untuk memulai.

## Slide 5: Konfigurasi Arduino UNO
Digital I\O
PWM(3, 5, 6, 9, 10, 11)
SCL\SDA
(I2C Bus)
RESET
PWR IN
USB
(to Computer)
Analog INPUTS
POWER
5V / 3.3V / GND

## Slide 6
Digital Input/ Output
Led Pin 13
Konfigurasi Arduino UNO

## Slide 7: PEMROGRAMAN ARDUINO
Konfigurasi Arduino uno
Instalasi Arduino Driver
Akses awal
* Memulai akses arduino
* Struktur dasar Program
4. Tipe data
5. Operator Aritmatika
6. Operator Logika
7. Akses Pin I/O
* Setting PIN
* Digital I/O
* Analog I/O
8. Control Structures ( If, If-Else, If-ElseIf-Else, while, for)

## Slide 8: 6 Konsep utama
digitalWrite()
analogWrite()
digitalRead()
If (statements) / Boolean
analogRead
Serial Communication

## Slide 9
Instalasi Arduino UNO

## Slide 10: Struktur program arduino
Struktur dasar program
Set up tipe data, variabel, inisisalisasi (nilai awal), dll  dieksekusi sekali
Isi program utama dieksekusi berkali-kali

## Slide 11: Akses awal
Menguji program “blink” di pin 13
Led Pin 13

## Slide 12: PRAKTEK

## Slide 13: LED Blink 01

## Slide 14: LED Blink 01
void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}

## Slide 15: LED Blink 02

## Slide 16: LED Blink 02
void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}

## Slide 17: LED Blink 03

## Slide 18: LED Blink 03
void setup()
{
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(12, HIGH);
delay(200); // Wait for 200 millisecond(s)
digitalWrite(12, LOW);
delay(200); // Wait for 200 millisecond(s)
digitalWrite(13, HIGH);
delay(200); // Wait for 200 millisecond(s)
digitalWrite(13, LOW);
delay(200); // Wait for 200 millisecond(s)
}

## Slide 19: Terimakasih